## Slide 1
团 队："灵动感知"团队
赛 道：基于开源鸿蒙的智能宠物关怀产品开发挑战
核 心 定 位：宠物全场景安全守护与智能监护系统
基于OpenHarmony的低功耗宠物动态感知与定位系统

## Slide 2
市场背景和
意义
产品功能和
创新
技术可行性和
突破
产品不足和
解决办法
04
01
03
02
目录

## Slide 3
数据支撑：权威报告显示，宠物走失和健康状态被忽视是爱宠人士最头痛的两大问题。
01市场背景

## Slide 4
市场空间：宠物经济持续增长，智能穿戴设备市场规模快速提升
但是市面上已有的产品普遍现象是 易走失、漂移、笨重、耗电且大多只单纯支持定位，无法感知其他状态

## Slide 5
我们要做一款什么样的产品?

## Slide 6
02产品功能与创新
一款真正让守护‘不掉线’的硬核宠物运动健康感知设备。
更准、更细、更可靠

## Slide 7
持续守护的秘诀: 软硬一体,端云同步

## Slide 8
核心功能:
智能家居
精确宠物
电子围栏
(高精度)
运动监测
体温监测
健康管理与分析告知
AI助理

## Slide 9
深度静默：IMU 控流拦截
（平时无活动）
机制：六轴 IMU 持续端侧低功耗监测。若判定宠物处于静止/睡眠状态，系统强制深睡模式。
策略：彻底挂断 4G 射频及定位模块， 拦截状态信息上报，
系统仅保留微安级维持电流。
动态激活：IMU 阈值唤醒 （检测到运动）
机制：当 IMU 捕获的加速度/姿态变化突破设定绝对阈值，产生硬件外部中断秒级唤醒通信模块。
策略：按需快速拉起 4G 通信模块与GNSS，开启数据连接，执行关键轨迹及体征数据上传。
极致续航：多模态智能唤醒与网络协同机制
智能降解：Wi-Fi 分流替代（识别到环境 Wi-Fi）
机制：系统唤醒后，端侧优先执行高灵敏度 信号嗅探。一旦识别到绑定或已知的家庭 Wi-Fi 网络。
策略：立即强行关断高功耗的 4G 蜂窝射频，全量数据下沉至低功耗 Wi-Fi 通信模式完成上传。

## Slide 10
产品完成度
端侧与通信：
100% 自主闭环
物理感知：Hi3863、NTC体温计、六轴IMU硬件驱动与低功耗中断唤醒逻辑全部调通。
原生传输：纯血鸿蒙套接字手写字节流MQTT协议栈，彻底摆脱重型SDK依赖。
云端与算法：
100% 协同部署
数据清洗：MQTT消息队列与Python读写分离架构稳健运行，数据吞吐延迟控制在毫秒级。
时序防漂：卡尔曼滤波平滑算法与多维健康指数公式通过验证。
客户端交互：
100% 高保真落地
流式渲染：UI渲染正常，功能实现正常，动效无缝贴合，交互流畅。
动态控制：智能家居联动引擎、自动化场景规则创建、轨迹动态回放模块均实现秒级响应。
作为测试原型机产品来说，我们的完成度有90%，但如果作为面向市场销售的产品，完成度只有不到50%

## Slide 11
产品视频展示-产品设计

## Slide 12
1.实时获取宠物GPS位置信息，
移动端地图动态刷新宠物点位。
2.支持用户自主绘制电子围栏
安全区域，实时校验宠物位置，
宠物触发越界通知。
实时定位与电子围栏

## Slide 13
产品视频展示-实时定位与电子围栏

## Slide 14
1. 生命体征监测：
搭载专用体温传感模块，实时采集宠物体温与运动姿态，智能识别静止、活跃、躁动等状态并对可能存在的紧急健康风险如高温立即通知
2. 记录数据：
基于GPS定位坐标，实时对接云端天气API，动态获取周边环境温度与湿度，预判环境风险。
健康与环境监测功能

## Slide 15
1. 全周期健康追踪：自动归档每日体温、步数等核心指标，生成近30天综合健康指数，趋势变化一目了然。
2. 智能分级预警：基于历史数据波动，智能识别发热、活动量骤降等异常，主动推送分级告警提示。
3. 可视化诊断建议：结合多维度数据交叉分析，提供“趋势提醒”与“AI综合诊断建议”，让健康评估更科学。
日线健康档案

## Slide 16
1. 多维度数据一图呈现：集成温度曲线、步数柱状图、活动率面积图，将单日碎片化健康数据整合成直观图表，一眼掌握宠物全天状态。
2. 精准数据定位交互：支持指尖点击选中、悬浮提示、 辅助虚线定位，轻松查看任意时间点的精确数据，细节尽在掌握。
3. 生理趋势一目了然：通过图形化呈现体温、步数、活动率的动态变化，直观反映宠物单日生理指标波动趋势，健康状态实时感知,同时也接入AI大模型对数据进行分析推算出宠物状态
日内健康档案与分析

## Slide 17
产品展示-运动感知与健康管理预警

## Slide 18
智能家居
我们创新性地为宠物关怀系统加入了智能家居功能，用户在绑定对应平台的设备的账户后即可在软件内控制智能家居的运行，并且可以在软件内创建自动化脚本并开启，开启后当服务器监听到最新状态满足条件就会自动执行该自动化

## Slide 19
产品展示-智能家居

## Slide 20
03技术可行性与突破
定位降噪与精度跃升（算法层面）
2. 完全自主的轻量化通信栈（架构层面）：
3. 极致的低功耗与内存控制（性能层面）：
4. 创新的AI大模型交互闭环（体验层面）：
5. 读写分离的规范化数据库设计（后端层面）：
解决了定位漂移严重与围栏误 报的问题
解决了应用包冗余与臃肿的问题
解决了穿戴设备续航短与后台资源占用高的问题
降低专业数据分析门槛，实现自然语言交互。
通过读写分离解决高并发写入难题，保证了用户操作的极致流畅。

## Slide 21
04产品不足和解决方法
地面还能飘，地下直接“瞎”
痛点：信号盲区
❌ GPS = 0
卫星信号穿透不了岩层 / 混凝土
后果：宠物位置丢失，无法及时找到
vs
解法：自主推算
✅ 惯性导航
靠陀螺仪 + 加速度计自主推算轨迹
解决：新增惯导算法，千米级误差 ＜5 米

## Slide 22
感谢聆听
团 队："灵动感知"团队